Форма 9в-1

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) в аэропортах и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества

Предоставляемые:			АО «Аэропорт Туношна»»

На территории: 				аэропорта Туношна (Ярославль)

За период:				Отчетный 2020 год (с 01.01.20 по 31.12.2020)

Сведения о юридическом лице:		АО «Аэропорт Туношна», 150502, Ярославская область, Ярославский район, п. Туношна-городок/26.

Генеральный директор Садилов Е.А., тел. приемная (4852)43-18-10, e-mail: info@yaravia.com

Таблица 1

| N п/п | Класс аэродрома | Ограничения по типам принимаемых судов | Класс аэропорта | Объем пассажирских перевозок ( чел.) | Объем грузовых перевозок (т) | Нормативы пропускной способности аэропорта (взлетно-посадочных операций / час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Б | 1 кат. ICAO . ИВПП класс «Б» 3010х44: Ил-62 – с МВМ 170т и суммарной среднегодовой интенсивностью полетов 1 самолето-вылет в неделю в летний период; Ил-96-300 – с МВМ 245т и суммарной среднегодовой интенсивностью полетов 1 самолето-вылет в сутки; Ил-96-400Т – с МВМ 271т и суммарной среднегодовой интенсивностью полетов 1 самолето-вылет в неделю; А-319-100 – суммарная среднегодовая интенсивность полетов 1 самолето-вылет в сутки без ограничений по МВМ; ТУ-214 – суммарная среднегодовая интенсивность полетов 10 самолето-вылетов в сутки без ограничений по МВМ в летний период: 16.03-30.11; А-320-200 – суммарная среднегодовая интенсивность полетов 2 самолето-вылета в неделю без ограничений по МВМ; А-321 – суммарная среднегодовая интенсивность полетов 1 самолето-вылет в неделю без ограничений по МВМ в летний период: 16.03-30.11; В-767-200 – суммарная среднегодовая интенсивность полетов 2 самолето-вылета в сутки без ограничений по МВМ в летний период: 16.03-30.11; | неклассифицирован | 64 084 | 65,247 | 10 |
|  |  | В-767-300 – суммарная среднегодовая интенсивность полетов 1 самолето-вылет в сутки с ограничением по МВМ до 153,9т в летний период: 16.03-30.11; В-767-300 – суммарная среднегодовая интенсивность полетов 10 самолето-вылетов в сутки без ограничения по МВМ в зимний период: 01.12-15.03; В-737-800 – суммарная среднегодовая интенсивность полетов 1 самолето-вылет в сутки с ограничением по МВМ до 74,7т в летний период: 16.03-30.11; В-737-900 – суммарная среднегодовая интенсивность полетов 1 самолето-вылет в сутки с ограничением по МВМ до 72,7т в летний период: 16.03-30.11; В-737-300/500/600 – суммарная среднегодовая интенсивность полетов 10 самолето-вылетов в сутки без ограничения по МВМ в летний период: 16.03-30.11; В-737-400/700 – суммарная среднегодовая интенсивность полетов 2 самолето-вылета в сутки без ограничения по МВМ в летний период. Аэродром допущен к эксплуатации ВС типа Ил-62/76/114/96-300/400Т, Ту-134/154/204/214, Як-40/42, Ан-2/12/24/26/28/148, ATR-42/72, Е-120/135/145/170/190/ 195, А-319-100, А-320/321, В-767-200/300, В-757-200, В-737, SAAB-340/2000, RRJ-95, CRJ-100/200, Л-410, М-101 и вертолетов всех типов днем и ночью круглый год. |  |  |  |  |

Таблица 2

| N п/п | Пропускная способность аэродрома | Пропускная способность аэровокзального комплекса | Технические возможности топливозаправочных комплексов аэропорта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВПП (сист. ВПП) (взл-пос/час, взл-пос/год) | РД (ВС/час) | Пасс. перрон (МС/час) | Груз. перрон (МС/час) | ПР (пасс/час) | КЗ (пасс/м2) | SM (м2) | CПР (груз.ед/сут) | ГСУТ (т) | SОБЩ (м2) | VРАБ (т) | Q (т) | N (т) | G (т) | NДС (кол.запр/час) | NМЗ (кол.запр/час) | VСУТ (т) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 10/27890 | 10 | 7 | 6 | 80 | 1,6 | 595 | 20 | 34,7 | 2317 | - | - | - | - | - | - | - |